## Slide 1: Измерительные датчики для определения величины натяжения проката

## Slide 2: 6-клетевой стан холодной прокатки

## Slide 3: Участок готовой продукции металлопрокатного производства

## Slide 4: Методы и устройства для измерения натяжения полосы

## Slide 5: Определение усилия натяжения полосы с помощью измерительного ролика

## Slide 6: Вертикальная составляющая усилия, действующая на ролик

## Slide 7: Применение сельсинных датчиков
Погрешности измерения – до 10-15%
Динамические погрешности – до 20%
Ненадежность в эксплуатации

## Slide 8: Применение магнитоанизотропных датчиков (МАД)

## Slide 9: Преимущества магнитоанизотропных датчиков (в сравнении с сельстнными датчиками)
Жесткость конструкции больше в несколько раз
Просты в эксплуатации
Точность измерения повышается до 1%
Минимальные потери на трение

## Slide 10: Характеристики МАД
Максимальная величина P=20 кН
Нелинейность характеристик - не более 0,5%
Выходное напряжение при полном усилии на датчик - 3 В
выходная мощность одного датчика - 4мВт
Гистерезис отсутствует